Městský obvod Pardubice III                                                                                                 Zpráva pro jednání ZMO

Úřad městského obvodu Pardubice III                                                                          Termín jednání: 15. 4. 2024

Předkladatel: Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, starosta Městského obvodu Pardubice III

Zpracovatel:   Ing. Lenka Vacinová, vedoucí odboru dopravy a životního prostředí

Číslo zprávy: 5

Informativní zpráva o probíhajících stavbách na území

Městského obvodu Pardubice III

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a

bere na vědomí

informativní zprávu o probíhajících stavbách na území Městského obvodu Pardubice III.

Důvodová zpráva:

Odbor dopravy a životního prostředí předkládá Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice III informaci o probíhajících stavebních akcích na území Městského obvodu Pardubice III.

Stav ke dni: 15. 4. 2024

- Ostatní stavební akce

## Stavba „Rozšíření obchodně – servisního areálu skupiny Barth“

Stavebník: BARTH Reklamka a.s.

Od 8. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III nedošlo k žádné změně.

Dne 26. ledna 2024 vydal Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství Magistrátu města Pardubic kolaudační souhlas s užíváním stavby „Studna vrtná na p.p.č. 1121/3 k. ú. Pardubice“ hydrogeologický rajón 1120.

Dne 9. 10. 2023 vydal stavební úřad Magistrátu města Pardubic Kolaudační souhlas s užíváním stavby „Stavební úpravy (přístavba, vestavba) motocentra v areálu BARTH Pardubice, Bílé Předměstí, Hůrka 1798“.

Dne 16. 8. 2023 vydal stavební úřad Magistrátu města Pardubic výzvu k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce na stavbu „Stavební úpravy (přístavba, vestavba) motocentra v areálu BARTH Pardubice, Bílé Předměstí, Hůrka 1798“.

Dne 21. 11. 2022 vydal stavební úřad Magistrátu města Pardubic výzvu k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce na stavbu „Objekt zánovních vozů, areál skupiny BARTH – 1. etapa“.

Dne 26. 4. 2022 vydal stavební úřad Magistrátu města Pardubic stavební povolení na stavbu „Objekt zánovních vozů, areál skupiny BARTH – 1. etapa“.

Dne 21. 12. 2021 vydal stavební úřad Magistrátu města Pardubic stavební povolení na stavbu „Stavební úpravy (přístavba, vestavba) motocentra v areálu BARTH Pardubice, Bílé Předměstí, Hůrka 1798“

Dne 28. srpna 2019 vydal stavební úřad Magistrátu města Pardubic „Kolaudační souhlas“ s užíváním stavby „Přístavba klempírny II a předávacího boxu v areálu BARTH“.

Dne 6. 8. 2018 vydal stavební úřad Magistrátu města Pardubic stavební povolení na stavbu „Auto-moto-Media Centrum Barth“.

## Stavba „I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina“

Stavebník: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy vydal dne 14. března 2024 veřejnou vyhláškou oznámení o pokračování stavebního řízení stavby „Cyklistická stezka, Trnová – Fáblovka – Dubina podél SV obchvatu, související stavba I/36 Pardubice“.

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy vydal dne 6. června 2023 veřejnou vyhláškou výzvu všem účastníkům, kteří se mohli proti rozhodnutí odvolat s přílohou odvolání proti usnesení o stanovení lhůty, do kdy lze činit návrhy č.j. MmP 62662/2023, vydaného dne 10. 5. 2023 v řízení o povolení stavby „Cyklistická stezka, Trnová – Fáblovka – Dubina podél SV obchvatu, související stavba I/36 Pardubice“.

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy vydal dne 2. března 2023 veřejnou vyhláškou Usnesení o zastavení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení pro veřejně prospěšnou stavbu „I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina“.

Krajský úřad Pardubického kraje, oddělení silničního hospodářství vydal dne 15. 2. 2023 veřejnou vyhláškou „Rozhodnutí o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí na stavbu „I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina SO 101.2. Optické trasy“.

Krajský úřad Pardubického kraje, oddělení silničního hospodářství vydal dne 5. 1. 2023 veřejnou vyhláškou „Oznámení o zahájení řízení o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí na stavbu „I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina SO 101.2. Optické trasy“.

Dne 19. prosince 2022 vydal odbor dopravy, oddělení silniční dopravy, silničního hospodářství a speciálního stavebního úřadu Magistrátu města Pardubic veřejnou vyhláškou „Oznámení o pokračování řízení prodloužení platnosti stavebního povolení“ veřejně prospěšné stavby „I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina“.

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy vydal dne 4. června 2022 veřejnou vyhláškou výzvu všem účastníkům řízení stejnopis odvolání proti stavebnímu povolení na veřejně prospěšnou stavbu „I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina“.

Dne 27. 5. 2022 bylo podáno panem Milošem Holečkem, Na Ležánkách 1922, Pardubice odvolání proti rozhodnutí o prodloužení doby platnosti stavebního povolení veřejně prospěšné stavby „I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina“. Za zásadní námitku a důvod odvolání považuje skutečnost, že Rozhodnutí 
o prodloužení doby platnosti stavebního povolení není ničím podloženo a neodůvodněné Rozhodnutí je nezákonné a neplatné. Postup Magistrátu města Pardubic je podle něho nepřípustný.

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy vydal dne 25. dubna 2022 rozhodnutí o prodloužení doby platnosti stavebního povolení veřejně prospěšné stavby „I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina“.

Dne 17. února 2022 vydal stavební úřad Magistrátu města Pardubic rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí na stavbu „I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina, související stavba města Pardubice – cyklostezka“ a to do 18. 4. 2024.

Dne 14. října 2021 vydal stavební úřad Magistrátu města Pardubic „Rozhodnutí – stavební povolení“ na stavbu „Objekt SO 491 Meteostanice v km 2,541, Objekt SO 208 Potrubní most přes silnici I/36 v km 1, 469 pro horkovod a Objekt SO 702 Protihlukové stěny II, které jsou součástí veřejně prospěšné stavby I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina“

Krajský úřad Pardubického kraje, oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti vydal dne 10. 11. 2020 územní rozhodnutí na stavbu „I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina SO 101.2. Optické trasy“.

Dne 10. února 2020 vydal stavební úřad Magistrátu města Pardubic veřejnou vyhláškou – Stavební povolení na veřejně prospěšnou stavbu, „I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina“.  Jedná se o 24 stavebních objektů zahrnujících přeložky komunikací, úpravy stávajících komunikací a výstavbu nových ploch komunikací.

Krajský úřad Pardubického kraje, oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti vydal dne 26. 11. 2019 rozhodnutí „Stavební povolení“ na stavbu „I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina“.  Jedná se o stavební objekty, jejichž povolení je ve věcné i územní příslušnosti Krajského úřadu Pardubického kraje, jako speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic I. třídy.

V měsíci dubnu 2019 byla doručena odboru dopravy a ŽP ÚMO Pardubice III žádost společnosti Valbek, spol. s r.o., kterou žádá o povolení kácení dřevin v rámci stavby „I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina“. V září bylo vydáno rozhodnutí o kácení.

Dopravní význam stavby:

Realizací silnice I/36 v celém navrhovaném rozsahu dojde k výrazné změně v dopravním systému města Pardubic. Bude vytvořen severovýchodní obchvat města, který výrazně sníží zatížení centra města průjezdem tranzitní i místní dopravy.

Dopravní obslužnost přilehlých ploch se nezmění. Zcela zásadní bude zvýšení bezpečnosti na stávajících komunikacích převedením dopravy na novou kapacitní komunikaci.

Současně se zvýšením bezpečnosti dopravy dojde ke zlepšení životního prostředí v bezprostřední blízkosti stávajících komunikací. Se snížením počtu vozidel dojde ke snížení hlukové a emisní zátěže. Jízdou po severovýchodním obchvatu dojde vlivem kratších vzdáleností a zároveň kvalitnější komunikace také ke snížení časové náročnosti na průjezd městem a tím ke zlevnění cesty po novém obchvatu oproti průjezdu městem.

Silnice I/36 je s ohledem na prognózované intenzity dopravy podle dopravního modelu města Pardubic navržena v kategorii MS 4d 19,0/50 v intravilánu a MS 4d 19,0/70 v extravilánu. Silnice je navržena jako silnice I. třídy dle ČSN 736110 funkční skupiny B směrově rozdělená čtyřpruhová.

Umístění a popis stavby:

Řešená silnice prochází intravilánem města (km 0,000–1,500) a dále na rozhraní intravilánu a extravilánu. Konec úseku je napojen do stávající okružní křižovatky ulice na Drážce. Celková délka nové trasy silnice I/36 je 4 170 metrů.

Stavba silnice I/36 začíná za stávající okružní křižovatkou Globus a pokračuje ve stávající trase silnice III/32224 (Poděbradská ulice) do křižovatky se silnicí III/0362 (ulice Bohdanečská). Dále trasa silnice pokračuje volným terénem až do cca km 1,450, kde kříží silnici III/324 (Hradeckou ulici) a vytváří průsečnou křižovatku. Ukončení trasy přeložky silnice I/36 je ve stávající okružní křižovatce Dubina v ulici Na Drážce. V průběhu trasy jsou navrženy čtyři nové úrovňové křižovatky, z nichž tři jsou řešeny jako výhledové křižovatky.

Nová okružní křižovatka na přeložené silnici III/32224 umožní připojení Poděbradské ulice na silnici I/36. Výhledová průsečná křižovatka „Interspar“ umožní připojení plánované výhledové komunikace propojující ulici Kosmonautů a Ohrazenice. Dále jsou v trase uvažovány křižovatky „Cihelna“ a „Halda“, které umožní připojení plánovaných rozvojových obytných zón.

Od začátku úpravy až do km cca 0,270 (do okružní křižovatky Bohdanečská) se vlastně jedná o úpravu asfaltového krytu stávající komunikace bez šířkových úprav. Od okružní křižovatky Bohdanečská až do konce úpravy v okružní křižovatce Dubina (v ulici Na Drážce) je silnice I/36 vedena v nové trase jako čtyřpruhová směrově rozdělená komunikace.

Stěžejním objektem mimo vlastní silnici I/36 je přemostění slepého ramene Labe a řeky Labe. Jedná se o zavěšený most o dvou polích v celkové délce 200 metrů.

Přeložky silnic a místních komunikací jsou řešeny vzhledem k délkám upravovaných komunikací ve stejném šířkovém uspořádání jako stávající komunikace.

## Stavba „I/36 Pardubice, Dubina – Počápelské chalupy“ – stavební úpravy a rozšíření silnice I/36 včetně vyvolaných přeložek stávajících inženýrských sítí “

Stavebník: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství vydal dne 13. 3. 2024 stavební povolení na stavbu „I/36 Sezemice obchvat“. Stavba zahrnuje tyto objekty: SO 101 – Přeložka silnice I/36, SO 101.1 – Meteostanice, SO 101.2 – Sčítač dopravy, SO 105 – Točna, SO 203 – Most přes Loučnou, Zadní Lodrantku a Mlýnský potok, SO 301, 302, 303, 304 – Dešťová kanalizace, SO 302.2 – Odvodnění SO 203.

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství dne 8. 2. 2024 vydal veřejnou vyhláškou stanovení místní úpravy provozu na silnici I. třídy č. 36 na „Hůrkách“, u obce Spojil (v místě křižovatky se silnicí III/2982) v rámci stavby „I/36 Pardubice, Dubina – Počápelské chalupy, I. etapa – OK Spojil“.

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství vydal dne 8. 1. 2024 veřejnou vyhláškou sdělení seznámení s podklady rozhodnutí ve věci vydání povolení na stavbu „I/36 Sezemice obchvat“. Stavba zahrnuje tyto objekty: SO 101 – Přeložka silnice I/36, SO 101.1 – Meteostanice, SO 101.2 – Sčítač dopravy, SO 105 – Točna, SO 203 – Most přes Loučnou, Zadní Lodrantku a Mlýnský potok, SO 301, 302, 303, 304 – Dešťová kanalizace, SO 302.2 – Odvodnění SO 203.

Dne 21. 12. 2023 vydal Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství Magistrátu města Pardubic Výzvu k účasti na kontrolní prohlídce stavby pro provedení vodního díla SO 330 Přeložka kanalizace DN 400 – Spojil, SO 331 Přeložka kanalizace DN 400 – Sezemice v rámci stavby „I/36 Pardubice, Dubina – Počápelské chalupy, I. etapa – OK Spojil“.

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství dne 27. 11. 2023 oznamuje veřejnou vyhláškou návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici I. třídy č. 36 na „Hůrkách“, u obce Spojil (v místě křižovatky se silnicí III/2982) v rámci stavby „I/36 Pardubice, Dubina – Počápelské chalupy, I. etapa – OK Spojil“.

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství vydal dne 30. 10. 2023 veřejnou vyhláškou oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu „I/36 Sezemice obchvat“. Stavba zahrnuje tyto objekty: SO 101 – Přeložka silnice I/36, SO 101.1 – Meteostanice, SO 101.2 – Sčítač dopravy, SO 105 – Točna, SO 203 – Most přes Loučnou, Zadní Lodrantku a Mlýnský potok, SO 301, 302, 303, 304 – Dešťová kanalizace, SO 302.2 – Odvodnění SO 203.

Krajský úřad Pardubického kraje, oddělení silničního hospodářství stanovil dne 28. 8. 2023 veřejnou vyhláškou přechodnou úpravu provozu na silnici I. třídy č. 36 v rámci stavby „Výstavba okružní křižovatky Spojil – přeložky inženýrských sítí, prodloužení termínu“. Termín byl prodloužen do 30. 9. 2023.

Krajský úřad Pardubického kraje, oddělení silničního hospodářství stanovil dne 3. 7. 2023 veřejnou vyhláškou přechodnou úpravu provozu na silnici I. třídy č. 36 v rámci stavby „Výstavba okružní křižovatky Spojil – přeložky inženýrských sítí, prodloužení termínu“. Termín byl stanoven do 31. 8. 2023.

Dne 12. 7. 2023 vydal Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství Magistrátu města Pardubic „Rozhodnutí o vydání stavebního povolení“ pro provedení vodních děl (SO 305 Přeložka kanalizačního výtlaku, SO 360 Podchycení meliorací, SO 370 Úprava melioračních hlavníků, SO 380 Úprava zavlažovacích systémů, SO 390 a SO 390.1 Přeložka odvodňovacího kanálu, SO 390.2 Odvodnění) v rámci stavby „I/36 Sezemice obchvat“.

Dne 26. května 2023 vydal Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství Magistrátu města Pardubic veřejnou vyhláškou seznámení s podklady rozhodnutí ve věci povolení k provedení stavby vodních děl (přeložka kanalizačního výtlaku, podchycení meliorací, úprava melioračních hlavníků, úprava zavlažovacích systémů, přeložka odvodňovacího kanálu, odvodnění) v rámci stavby „I/36 Sezemice obchvat“.

Krajský úřad Pardubického kraje, oddělení silničního hospodářství vydal dne 17. 4. 2023 Stavební povolení na stavbu „I/36 Pardubice, Dubina – Počápelské chalupy, II. etapa – rozšíření silnice I/36“.

Dne 25. ledna 2023 vydal Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství Magistrátu města Pardubic veřejnou vyhláškou usnesení o přerušení řízení ve věci vydání stavebního povolení k vodním dílům (přeložka kanalizačního výtlaku, podchycení meliorací, úprava melioračních hlavníků, úprava zavlažovacích systémů, přeložka odvodňovacího kanálu, odvodnění) v rámci stavby „I/36 Pardubice, Sezemice obchvat“.

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy – Oddělení silniční dopravy, silničního hospodářství a speciálního stavebního úřadu vydal dne 12. 12. 2022 veřejnou vyhláškou stavební povolení veřejně prospěšné stavby „I/36 Pardubice, Dubina – Počápelské chalupy, II. etapa – rozšíření silnice I/36“.

Krajský úřad Pardubického kraje, oddělení silničního hospodářství vydal dne 28. 11. 2022 veřejnou vyhláškou oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu „I/36 Pardubice, Dubina – Počápelské chalupy, II. etapa – rozšíření silnice I/36“ (stavba zahrnuje stavební objekt SO 101 Úpravy silnice I/36, úsek Dubina – OK Spojil a stavební objekt 301 Úpravy odvodnění I/36).

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy – Oddělení silniční dopravy, silničního hospodářství a speciálního stavebního úřadu vydal dne 25. 10. 2022 veřejnou vyhláškou Oznámení o zahájení stavebního řízení veřejně prospěšné stavby „I/36 Pardubice, Dubina – Počápelské chalupy, II. etapa – rozšíření silnice I/36“. Stavba zahrnuje úpravu místní komunikace Dubina – Hůrka, úpravu místní komunikace Dubina v části ulice Pod Studánkou, přemístění a výstavbu autobusové zastávky, úpravu cyklostezky Pardubice–Sezemice, II. etapa, výstavbu přístupového chodníku k zastávce MHD z ul. Pod Studánkou, výstavbu chodníků v ul. Hůrka (pravostranný chodník v délce 32 m a levostranný v délce 42 m).

Dne 4. srpna 2022 vydal stavební úřad Magistrátu města Pardubic „Územní souhlas“ s umístěním stavby „Sezemice, Počáply p. č. 5163/6 – přel. knn“ z důvodu, že výstavbou točky a jejího osvětleni bude dotčena trasa kabelového vedeni NN ve správě ČEZ Distribuce, a.s.

Dne 1. srpna 2022 vydal Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství Magistrátu města Pardubic „Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a o shromáždění podkladů pro rozhodnutí“ v rámci stavby „I/36 Pardubice, Sezemice obchvat, přeložka vodovodu“. Jedná se o přeložku vodovodního řádu v rámci výstavby silniční točny na silnici I/36 v katastru obce Počápelské Chalupy.

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy vydal dne 7. 6. 2022 stavební povolení na stavbu „I/36 Pardubice, Dubina – Počápelské chalupy, I. etapa – OK Spojil“ (stavební objekty SO 120 Úprava silnice III/2982 a SO 134 Úprava cyklostezky Pardubice – Sezemice, I. etapa).

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy vydal dne 23. 3. 2022 Veřejnou vyhlášku opatření obecné povahy spočívající ve stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na stavbu „I/36 Pardubice, Dubina – Počápelské chalupy, I. etapa – OK Spojil“ pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Krajský úřad Pardubického kraje, oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti vydal dne 11. 1. 2022 stavební povolení na stavbu „I/36 Pardubice, Dubina – Počápelské chalupy, I. etapa – OK Spojil“ stavební objekty SO 102 – Úprava silnice I/36, úsek OK Spojil – obchvat Sezemice a SO 110 – Okružní křižovatka Spojil.

Dne 3. prosince 2021 vydal Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství Magistrátu města Pardubic „Rozhodnutí o vydání stavebního povolení“ pro provedení vodního díla SO 330 Přeložka kanalizace DN 400 – Spojil, SO 331 Přeložka kanalizace DN 400 – Sezemice, SO 340 Přeložka vodovodu LT DN 400, SO 341 Přeložka vodovodu LT DN 150 – zrušen, v rámci stavby „I/36 Pardubice, Dubina – Počápelské chalupy, I. etapa – OK Spojil“.

Dne 30. listopadu 2020 vydal odbor stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Sezemice veřejnou vyhláškou rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí stavby „I/36 Sezemice – obchvat, zalesnění pozemků komunikace“. Jedná se o stavbu navazující na akci „I/36 Pardubice, Dubina – Počápelské chalupy“.

Na území MO Pardubice III v úseku od stávající kruhové křižovatky po křižovatku na obec Spojil, bude stávající silnice I/36 rozšířena na normovou kategorii S 11,5/80, budou provedeny stavební úpravy stávajících křižovatek s doplněním přídavných pruhů a bezpečnostních prvků. S ohledem na budoucí funkci silnice I/36 jako přivaděče z dálnice D35, dopravně nevyhovující stykovou křižovatku se silnicí III/2982 (napojení obce Spojil) a záměr na přestavbu areálu bývalých kasáren je v místě stávající stykové křižovatky navržena čtyřramenná okružní křižovatka. Okružní křižovatka zajistí zpomalení vozidel přijíždějících z dálnice D35 a současně zajistí bezpečné připojení silnice III/2982 z obce Spojil i dopravní napojení rozvojové zóny areálu Na Hůrkách.

Projekt řeší demolici 2 přízemních objektů v majetku města Pardubice a části oplocení areálu bývalých kasáren Hůrka.

Pravostranná zastávka ve směru na Sezemice je navržena v zálivu za stávající křižovatkou s ulicí Pod Studánkou. Ve vazbě na přestavbu křižovatky bude zastávka přemístěna, Levostranná zastávka ve směru do Pardubic ve vazbě na přestavbu křižovatky bude umístěna v zálivu za křižovatkou s ulicí Hůrka.

Náplní objektu je výstavba čtyřramenné okružní křižovatky s napojením silnice III/2982 a novým

napojením areálu bývalých kasáren Hůrka.

Dále projekt řeší výstavbu přístupového chodníku k zastávce MHD jako pokračování chodníku z ulice Pod Studánkou. Podél komunikace v ulici Pod Studánkou je v současnosti jednostranný chodník, pro bezpečné převádění chodců přes komunikaci je nově navrženo místo pro přecházení šířky 4,0 m s ochranným středovým ostrůvkem. Nový chodník začíná u upravené komunikace v ulici Pod Studánkou a je veden vpravo podél silnice I/36 k zastávce MHD, kde končí napojením na její nástupiště. Součástí objektu je zřízení varovného a signálního pásu před místem pro přecházení v ploše stávajícího chodníku.

S ohledem na budoucí funkci silnice I/36 jako přivaděče z dálnice D 35, dopravně nevyhovující stykovou křižovatku se silnicí III/2982 (napojení obce Spojil) a záměr na přestavbu areálu bývalých kasáren Hůrka, je v místě stávající stykové křižovatky navržena čtyřramenná okružní křižovatka. Okružní křižovatka zajistí zpomalení vozidel přijíždějících z dálnice D 35, zajistí bezpečné připojení silnice III/2982 z obce Spojil a zároveň i dopravní napojení rozvojové zóny areálu Hůrka.

Pro stavbu okružní křižovatky Spojil, dojde k demolici přízemního objektu č. 13 na stávající parcele 3515/11 v kat. území Pardubice v areálu Hůrka a bude odstraněno stávající oplocení v délce 84,8 m.

Projektová dokumentace zahrnuje rovněž zrušení točny MHD, Hůrka a demolici stávajícího zděného objektu v prostoru zastávky. Zastávka bude posunuta cca o 90 m směrem do centra. Dojde k posunutí výjezdu z ulice Pod Studánkou, tak aby vzniklo kolmé křížení s ulicí Hůrka. Křižovatka bude doplněna dělícími ostrůvky s přechodem pro chodce přes silnici I/36. Dále dojde k úpravě křižovatky ulice Hůrka a Josefa Janáčka (výjezd u Signálu na I/36), která bude rovněž doplněna dělícími směrovacími ostrůvky.

Městský úřad Sezemice vydal dne 31. 3. 2015 územní rozhodnutí o umístění stavby „I/36 Sezemice – obchvat“

## Vila Studánka – rezidenční bydlení

Investor: Ing. Dušan Kačmarik

Od 8. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III nedošlo k žádné změně.

Magistrát města Pardubic, stavební úřad vydal dne 26. 4. 2019 Společné rozhodnutí o výjimce spojeného se stavebním řízením na akci „Vila Studánka – rezidenční bydlení“.

Pozemky pro navržený objekt tvoří nároží ulic Ve Stezkách a Pod Zahradami. Stavba je navržena jako jeden bytový dům tvořený ze 4 sekcí s 20 bytovými jednotkami.

- Do ulice Ve Stezkách je umístěna sekce A, která tvoří samostatný dvoupodlažní objekt. Je zde hlavní vstup do objektu.

- Sekce B je přístupná chodbou ze sekce A a je umístěna při severním okraji pozemku. Část je dvoupodlažní se střešní nástavbou třetího podlaží.

- Sekce C a D je přístupná samostatným vstupem z ulice Pod Zahradami. Je dvoupodlažní s ustupujícím třetím podlažím.

- Pod sekcí B, C a D jsou podzemní garáže s výjezdem z ulice Ve Stezkách. Pro každý byt je uvažováno s jedním stáním v objektu. Dále jsou navrženy tři stání na suterénu pro návštěvy, z toho jedno pro tělesně postižené.

- Objekt je doplněn stáním pro kontejnery na komunální odpad.

Barvy fasády jsou navrženy ve světlých odstínech. Nástavby se předpokládají odlišné v materiálu i barvě. Na pozemku navrhované stavby budou zachované dvě vzrostlé borovice.

## Obytný satelit Pardubice – Hůrka

Stavebník: Vltavská obchodní společnost, s.r.o.

Magistrát města Pardubic, stavební úřad vydal dne 22. 2. 2024 Oznámení o pokračování řízení, rozšíření účastníků řízení – Výzva k doplnění podkladů a přerušení řízení stavby „Komunikační a inženýrské sítě pro obytný satelit Pardubice – Hůrka“. Stavební úřad usnesením přerušuje řízení do 30. 4. 2024.

Magistrát města Pardubic, stavební úřad vydal dne 15. 3. 2023 Výzvu – Vyjádření k podanému odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí změny územního rozhodnutí sp. zn. ÚSO 423/98/Vg, ze dne 14. 8. 1998 o umístění stavby „Komunikační a inženýrské sítě pro obytný satelit Pardubice – Hůrka“.

Magistrát města Pardubic, stavební úřad vydal dne 2. 2. 2023 územní rozhodnutí o zamítnutí změny územního rozhodnutí sp. zn. ÚSO 423/98/Vg, ze dne 14. 8. 1998 o umístění stavby „Komunikační a inženýrské sítě pro obytný satelit Pardubice – Hůrka“.

Magistrát města Pardubic, stavební úřad vydal dne 3. 10. 2022 Usnesení o prodloužení lhůty k doplnění požadovaných podkladů ke stavbě „Komunikační a inženýrské sítě pro obytný satelit Pardubice – Hůrka“. Stavebníkovi je prodloužena lhůta k provedení úkonu do 31. 3. 2023.

Magistrát města Pardubic, stavební úřad vydal dne 13. 4. 2022 výzvu – Vyjádření k podanému odvolání k usnesení, kterým prodlužuje do 30. 9. 2022 lhůtu k provedení úkonu – doplnění požadovaných podkladů na stavbu „Komunikační a inženýrské sítě pro obytný satelit Pardubice – Hůrka“.

Magistrát města Pardubic, stavební úřad vydal dne 9. 3. 2020 územní rozhodnutí o umístění stavby – Změna územního rozhodnutí s. zn. ÚSO 423/98/Vg, ze dne 14. 8. 1998 - „Komunikační a inženýrské sítě pro obytný satelit Pardubice – Hůrka“.

Jedná se o stavbu dopravního napojení obytného satelitu Pardubice – Hůrka z komunikace I/36, místní komunikace a obslužné komunikace uvnitř lokality. Inženýrské sítě zahrnují vodovod, kanalizaci, přeložku 35 kV a elektrické připojení propojením VN linky kabelovou smyčkou, tři trafostanice, kabelový rozvod v lokalitě, plynovodní přípojku a plynofikaci stávající zástavby části Hůrka plynovodní přípojkou.

## Zemník Pardubice

Investor: Statutární město Pardubice

Od 8. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III nedošlo k žádné změně.

Magistrát města Pardubic, stavební úřad vydal dne 9. 3. 2023 „Územní rozhodnutí o změně využití území“ pro účel zemník Pardubice v lokalitě „Nový Rybník“ v části Hůrka.

Projektová dokumentace se zabývá návrhem terénních úprav – odtěžení zeminy z části prostoru plánovaného protipovodňového vodního díla na pozemcích Statutárního města Pardubic v lokalitě „Nový rybník“. Území je situováno jižně od koryta řeky Labe, mezi umělým vodním tokem Halda, Spojilským odpadem a chatovými osadami.

Na jihu bude stavba v budoucnu sousedit se stavbou obchvatu Pardubic akce „I/36 PARDUBICE, TRNOVA-FABLOVKA-DUBINA“. Přistup na stavbu je z časti navržen po stávající nezpevněné komunikaci podél Spojilského odpadu, která slouží pro přistup k chatové oblasti a spojuje místní část Hůrka s ulicemi Do Nového a Husova.

Za severozápadním obvodem staveniště je situováno koryto technické kulturní památky, vodního díla Halda, které však nebude stavbou dotčeno. Území je mimo ochranné pásmo NKP hradu Kunětická hora a nenachází se zde jine kulturní památky, nebo památkové zóny.

Realizací stavby zemníku dojde ke změně funkčního využiti území stavby ze zemědělské půdy na ostatní plochu (v dalších etapách výstavby poldru na vodní plochu).

Realizaci stavby nebude dotčeno užívaní okolní zástavby zahrádkářské chatové zástavby a nebude dotčeno ani využívaní další zástavby.

Po odtěžení zeminy dojde k zatopení jámy podzemní vodou do úrovně hladiny podzemní vody, která je ovlivněna plošným odvodněním. Do jámy bude natékat také povrchová dešťová voda přirozeným odtokem po povrchu terénu a přerušeným drenážním systémem ze severu území. Po případné realizaci stavby poldru dojde dle provedených hydrogeologických průzkumů pouze k nevýraznému ovlivnění hladiny spodní vody v okolí zástavby. Při posouzení této skutečnosti byl uvažován rozdíl hladiny stálého nadržení budoucího poldru (216,60 m n.m.) a zjištěné ustálené hladiny v území dle geologického průzkumu (215,80 m n.m.). Dále byl porovnáván stav zjištěných hladin ve stávajících studnách pro individuální odběry. Zde byly zjištěny ustálené hladiny v rozpětí 216,70 m n.m. v jižní časti území až 217,35 m n.m. v severní časti řešeného území.