## Slide 1: Akční plán udržitelné energie a klima (SECAP)

## Slide 2: CÍLE DO ROKU 2030
01
03
02
04
Zvýšení energie z OZE o 30 %
Snížení běžně poháněných vozidel o 50 %
Snížení konečné spotřeby energie o 20 %
Zvýšení komunálních bezemisních či nízkoemisních vozidel o 10%
Snížení emisí CO2 o 55 %
Hlavní cíl

## Slide 3
Výchozí rok - 2019
Spotřeba
969 866 MWh
energie
což odpovídá
391 855 t CO2
CO2
Spotřeba
890 662 MWh
energie
což odpovídá
331 495 t CO2
CO2
Výchozí rok - 2023

## Slide 4
CELKOVÉ SHRNUTÍ - BUDOVY
2019
Spotřeba energie
969 866 MWh/rok
Emise CO2
391 855 t CO2/rok
2027
Spotřeba energie
817 537 MWh/rok
Emise CO2
271 320 t CO2/rok
2050
Spotřeba energie
511 341 MWh/rok
Emise CO2
82 607 t CO2/rok
2030
Spotřeba energie
626 422 MWh/rok
Emise CO2
172 818 t CO2/rok
2023
Spotřeba energie
890 662 MWh/rok
Emise CO2
331 495 t CO2/rok
8,2 %
15,7 %
35,4 %
17,9 %
15,4 %
30,8 %
55,9 %
78,9 %
47,3 %

## Slide 5
Město by mělo zavést energetický management, neboť mají veřejné subjekty plnit povinnosti uvedené v § 9 odst. 3 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění a v příslušných prováděcích vyhláškách.
OPATŘENÍ - ZAVEDENÍ ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU
Město se rozhodlo energetický management zavést prostřednictvím normy ČSN EN ISO 50001:2019 a vydává se tak na procesně a organizačně složitější, ale správnou cestu z hlediska ambicí dosahování změn.

## Slide 6
Posílení týmu divize energetiky Služeb města Pardubice a.s. minimálně o několik odborníků
(dle rozsahu plánu realizace navržených opatření, míry zadávání odborných služeb mimo organizaci a dalších faktorů).
pro řízení SECAP
datové a monitorovací aktivity
zajištění energetických specialistů a expertů
řízení celého energetického managementu města
příprava projektů apod.
Kapacitní otázky
- programy LIFE, Horizon Europe.
(Umí z části financovat osoby, které by dedikovaly svou činnost na městské energetice.)
osvěta
podpora vzdělávání
zajištění participace a zapojení stakeholderů
! DŮLEŽITÉ !
OPATŘENÍ – POSÍLENÍ DIVIZE ENERGETIKY

## Slide 7
Klíčovou rolí je také sledování české a evropské legislativy, tj. zakomponování požadavků z legislativy do řízení městské energetiky. Jde o směrnici o energetické náročnosti budov (EPBD) a směrnici o energetické účinnosti (EED).
OPATŘENÍ - Legislativa
Směrnice EPBD - zásadní změny, které ovlivní provoz budov.
Cílem je do roku 2030 provést energetickou rekonstrukci u 26 % nejhůře hodnocených budov dle jejich energetické třídy
Povinné zavedení EnMS
Automatické systémy osvětlení
Povinná instalace fotovoltaiky
Infrastruktura pro elektromobilitu
Povinné rekonstrukce budov
Uhlíková daň
Směrnice EED - zvyšování energetické efektivity. Jejím cílem je snížit konečnou spotřebu energie na úrovni EU o 11,7 % do roku 2030.
Závazný cíl snížení spotřeby energie
Úspory energie ve veřejném sektoru
Renovace veřejných budov – každý rok nejméně 3 % podlahové plochy veřejných budov s cílem dosáhnout standardu „budovy s téměř nulovou spotřebou energie.
Povinné roční úspory energie
Zpřísnění pravidel pro průmysl

## Slide 8
Další nástroje
Jasnější požadavky pro energetické standarty v vůči investorům a developerům.
Kontribuční smlouvy a energetické standarty.
Vymezení ploch pro OZE již v územním plánu.
Pozitivní/restriktivní nástroje – parkování, zelené daně, použití druhotného materiálu,
Využití dalších regulativ (např. rozmístění nabíjecích stanic).
Edukace a práce se studenty již od MŠ/ZŠ.
Zavedení energetických principů do územně plánovací dokumentace

## Slide 9
PLÁNY ELEKTRÁRNY
Rok 2027
Snížení podílu HU na < 50 %
Pokrytí 25 % spotřeby ZP paroplynovým zdrojem
Emisní faktory
EE – 0,641 t CO2/MWh
CZT – 0,447 t CO2/MWh
Rok 2030
Nahrazení HU paroplynovými zdroji (ze 70 %)
Emisní faktory
EE – 0,318 t CO2/MWh
CZT – 0,257 t CO2/MWh
Rok 2050
Kombinace odpadu, biomasy a ZP
Emisní faktory
EE – 0,249 t CO2/MWh
CZT – 0,201 t CO2/MWh
Chart: 
| 2019 | 2023 | 2027 | 2030 | 2050
Emisní faktor EE Elektrárny Opatovice | 1.1341 | 1.0268 | 0.64077 | 0.3177 | 0.24921
Emisní faktor CZT (po započtení ztrát) | 0.60966 | 0.54876 | 0.44669 | 0.25733 | 0.20061

## Slide 10
BUDOVY A ZAŘÍZENÍ V MAJETKU MĚSTA
Návrh 2030
Dosažení 60 % maximálního potenciálu
Přebytky EE z FVE
10 % spotřeby VO
Dobíjení elektromobilů
Návrh 2050
Dosažení 100 % maximálního potenciálu
Přebytky EE z FVE
15 % spotřeby VO
Dobíjení elektromobilů
BEI 2019/2023
233 objektů
2019
1,2 % spotřeby energie (11 432 MWh/rok)
1,4 % produkce emisí (5 642 t CO2/rok)
2023
1,1 % spotřeby energie (9 381 MWh/rok)
1,3 % produkce emisí (4 223 t CO2/rok)
EE – 100 % distribuční síť
0 zdrojů OZE
Návrh 2027
Dosažení 20 % maximálního potenciálu

## Slide 11
Modernizace soustavy veřejného osvětlení
Rok 2030
Výměna 6 100 ks výbojek (48 %)
FVE přetoky – 10 % spotřeby VO
Rok 2050
Výměna nejstarších LED
Spotřeba 0,12 MWh/ks
FVE přetoky – 15 % spotřeby VO
Rok 2027
EnMS
Výměna 1 400 ks výbojek (11%)
9,4 %
> 43 %
59 %

## Slide 12
MHD - NÁVRHY
Rok 2027
Rozšíření vozového parku
2 ks - navýšení nájezdu km o 3,3 %
Nahrazení části vozového parku
4 nové ks - navýšení nájezdu km z EE o 10 %
Přebytky z FVE
Pokrytí cca 10 % spotřeby elektrobusů
Rok 2030
Rozšíření vozového parku
8 ks - navýšení nájezdu km o 9,1 %
Nahrazení části vozového parku
17 nových ks - navýšení nájezdu km z EE o 30 %
Přebytky z FVE
Pokrytí cca 30 % spotřeby elektrobusů
Rok 2050
Rozšíření vozového parku
24 ks - navýšení nájezdu km o 27 %
Nahrazení části vozového parku
30 nových ks - navýšení nájezdu km z EE o 50 %
Přebytky z FVE
Pokrytí cca 50 % spotřeby elektrobusů

## Slide 13
MODROZELENÁ OPATŘENÍ
retenční a akumulační nádrže vsakovací pásy
  propustné povrchy a průlehy
      dešťové zahrady
          bioswales
  využití vodních toků
  revitalizace rybníků
výsadba stromů a keřů
  vegetační střechy a fasády
        Remízky
        Meze
        Zahrady
            městské farmy
            Mokřady
          revitalizovaná litorální pásma vodních ploch,
obnova a výsadba břehových porostů a přírodních biokoridorů.

## Slide 14
ŠEDÁ OPATŘENÍ
            Termoizolace budov
            Žaluzie
          Přístřešky
mechanická ventilace
Mechanická klimatizace
      odolné povrchy
        úsporné technologie
dešťová kanalizace a retenční systémy
  Poldry
      Náspy
      Hráze
      podzemní retenční nádrže
            vsakovací boxy
          drenážní systémy
        reflexní povrchy
      zpevněné (polo) propustné povrchy

## Slide 15
MĚKKÁ OPATŘENÍ
          Osvěta a vzdělávání
    Komunitní zapojení
  Dobrovolnictví
      Krizové řízení
                Prevence
  Plánovací nástroje
      Legislativní nástroje
          Finanční podpora
    Motivační podpora

## Slide 16
Vlajkové/strategické projekty
Součástí nové strategie rozvoje města (1.4.2. Udržitelná a moderní energetika)
Implementace a řízení energetického managementu na majetku města a jeho organizacích
Chytré renovace budov a budování nových čistých zdrojů
Akcelerace budování nových zdrojů obnovitelné energie, sdílení energie, posilování decentralizace energetiky
FAVORIT+: Blueprint for Integrated Redesign of Urban Blocks for Energy-Effi cient & Sustainable Communities
Advisory EnergyHUB in Hradec Kralove-Pardubice Agglomeration
Další relevantní specifické cíle celkové strategie města: SC 1.2: Kvalitní životní prostředí a klimatická odolnost; SC 1.3. Atraktivní a přívětivé město k životu; SC 1.1: Udržitelná a dostupná doprava;

## Slide 17
Hlavní politická odpovědnost
- politické vedení města.
Řídící výbor SECAP
předseda je primátor města.
Operativní odpovědnost (administrace a realizace)
Služby města Pardubic a.s., divize energetiky.
Řešení pokroku v plnění cílů a priorit:
Pracovní skupina SECAP (většinově interní partneři města – organizace, odbory, městské obvody aj.)
Platforma energetiky (externí významné firmy, distribuce, zástupce NNO apod.) - poradní orgán.
Řízení a monitoring
Služby města Pardubic a.s., divize energetiky
S podporou města Pardubice (odbor rozvoje a strategie)
Pracovní skupina SECAP
(interní organizace města)
Budovy
Městské obvody
Akciové společnosti
Příspěvkové organizace
Odbor rozvoje a strategie
Stavební úřad
Odbor majetku a investic
Odbor hlavního architekta
Veřejný prostor
Městské obvody
Odbor rozvoje a strategie
Odbor životního prostředí
Stavební úřad
Odbor majetku a investic
Odbor hlavního architekta
Doprava
Odbor dopravy
Dopravní podnik
Městské obvody
Odbor rozvoje a strategie
Odbor životního prostředí
Stavební úřad
Odbor majetku a investic
Odbor hlavního architekta
Technická infrastruktura
SmP - Odpady a.s.
Vodovody a kanalizace Pardubice
Městské obvody
Odbor rozvoje a strategie
Odbor životního prostředí
Stavební úřad
Odbor majetku a investic
Odbor hlavního architekta
Osvěta a poradenství
Odbor rozvoje a strategie
Odbor životního prostředí
Stavební úřad
Odbor majetku a investic
Odbor hlavního architekta
Spolupráce s MAS, EKIS a energetickými experty

## Slide 18
27,3 – 33,4 miliardy Kč (do roku 2030)
3 % město Pardubice, 97 % soukromý sektor
MITIGACE - NÁKLADY
Sektor | Náklady (mil. Kč) | opatření | FVE
Budovy a zařízení v majetku města | 360 - 530 | 78 % | 22 %
Budovy a.s. s rozhodujícím podílem města | 280 – 410 | 89 % | 11 %
Veřejné osvětlení | 130 – 190 | 100 % | 0 %
Domy pro bydlení | 17 790 – 26 680 | 93 % | 7 %
Terciární sektor | 5 744 – 8 616 | 92 % | 8 %
Celkem v kompetenci města | 860 – 1 050 | 86 % | 14 %
Celkem mimo kompetence města | 26 480 – 32 360 | 93 % | 7 %
Celkem na území města | 27 330 – 33 400 | 93 % | 7 %

## Slide 19
0,2 – 0,4 miliardy Kč (do roku 2030)
ADAPTACE - NÁKLADY
Skupina opatření | Odhad (mil. Kč)
MZ – Modrozelená opatření | 123 – 283
Š – šedá opatření | 52 – 108
M – měkká opatření | 2,5 – 5
CELKEM | 176 - 396
Rozpočet města
Možnosti financování z veřejných a komerčních zdrojů.
Ostatní finanční zdroje
Na vývoj opatření, najímání expertů, přípravu projektů či implementaci tzv. měkkých a tvrdých opatření.
Pro komplexní zajištění realizace návrhů v SECAP je tedy nezbytné aktivně hledat externí zdroje financování.

## Slide 20: Děkujeme za pozornost S námi si dovolíte víc